## Slide 1: Aula prática 1: “Diodos”.
Dr. José A. Chaljub Duarte

## Slide 2: Exercício 1
Um diodo 1N4002 é conectado em serie com um resistor de 2K e uma fonte de 10V. Calcule a corrente no circuito se o diodo é polarizado em direto.
Repita o inciso a, se a fonte é invertida.
Se outro diodo 1N4001 é adicionado em serie e em oposição ao primeiro, calcule a tensão em cada diodo

## Slide 3: Exercício 1
Se no circuito do inciso a, a fonte é invertida e o diodo é substituído por uno do tipo 1N750A, calcule a corrente

## Slide 4: Resposta do exercício 1
Para el Si V 0.7V
Por lo tanto I 9.3V/2K= 4.65mA
IR (folha de dados)= 50nA,
VD =10V – 50nA(2KΩ) ≈ 10V
D1 directo VD1≈ 0.7
VD2 ≈ 9.3V

## Slide 5: Resposta do exercício 1
1N750, Vz=4.7V.
I= (10 – 4.7)/ 2KΩ = 2.65mA

## Slide 6: Exercício 2
O circuito da figura é um estabilizador de tensão. Explique seu funcionamento.
Calcule R para que haja regulação desde RL= até RLmin .
Quanto vale RLmin?
Notes: Considerar Vz=12v. Izmax=38mA. Izmin=10mA

## Slide 7: Resposta do exercício 2
Para RL=
R=(20- 12)V/38mA = 210.5
ILmax  Izmin
I= IL + Iz
Izmin = 10mA  ILmax =28mA

## Slide 8: Resposta do exercício 2
RLmin= 12V/28mA = 428.57

## Slide 9: Exercício 3: Determine a corrente no circuito. O diodo é Schottky. Justifique sua resposta