## Slide 1: Aula práctica: Amplificadores com BJT
Dr. José A. Chaljub Duarte

## Slide 2: Objetivos
Analisar o funcionamento e calcular parâmetros às frequências meias de amplificadores excitados com pequeno sinal e construídos com o BJT.

## Slide 3: Teorema de superposição
Fonte de corrente contínua

## Slide 4: Teorema de superposição
Fonte CA

## Slide 5: Circuito equivalente da CA

## Slide 6: Modelo híbrido

## Slide 7: Resistência da união BE

## Slide 8: comparação das configurações básicas amplificadoras
EC: Av e Ai ambas as maiores que um modularmente (investem a fase). RI valor médio e Ro de valor alto.
Coletor Comum: Ai maior que um e Av ligeiramente menor que 1. Tem a mas alta RI e a menor Ro

## Slide 9: comparação das configurações básicas amplificadoras
BC: Av maior que um e positiva e Ai ligeiramente menor que um. Tem a mas baixa Ri e Ro alta.

## Slide 10: Exercício 1
Se os parâmetros h do transístor do circuito da figura são: hie=1KΩ e β=50 calculem:
Avs= Vo/Vs
Ri
Ro´

## Slide 11: Resposta
Rs=0, Avs=Av:
RL= 4K
Av= -(4K*50)/1K = -200
Ri´= hie=1KΩ
Ri=100K//20K//1K≈ 1K
Ro´≈4KΩ

## Slide 12: Exercício 2
O transístor do amplificador da figura é de Si e tem β=100. Se IBQ=0.02mA, calcule:
Ri
Av
Ai
Ro

## Slide 13: Resposta
ICQ= 100* 0.02mA= 2mA
re=26mV/2mA=13Ω
Ri=203.3K//91K//100K =38.59K
Av=1 – hie/Ri´= 1- 1.3K/203K= 0.9935
Ai= Ie/Ib= β+1= 101
Ro=hie/(β+1)=re=13Ω Ro´= re//2KΩ≈13Ω

## Slide 14: Exercício 3
Se os parâmetros h do transístor do circuito da figura são: hie=1KΩ e β=50 calculem:
Ai=Io/Ii
Av
Avs
Ri
Ro´

## Slide 15: Exercício 3

## Slide 16: Resposta
Ai=β/(β+1)=0.98
Ri= hie/(1+hfe)=19.6Ω
Av=0.98*(25KΩ)/19.6Ω=1250

## Slide 17: Exercicio 4: Determine Av
AV≈-2K/0.68K=-2.9

## Slide 18: Exercicio 5: Determine Av
AV≈-2K/20.9Ω= -95.3